SJ-M572HTS二相混合式步进电机驱动器

概述

SJ-M572HTS驱动器驱动二相混合式步进电机,该驱动器采用原装进口模块，实现高频斩波，正弦波矢量控制，具有教强的抗干扰性、高频性能好、起动频率高、控制信号与内部信号实现光电隔离、电流可选、结构简单、运行平稳、可靠性好、噪声小，带动 5.8A 以下所有的42、57BYG 系列步进电机。

自投放市场以来，深受用户欢迎，特别是在舞台灯光、自动化、仪表、POS 机、雕刻机、票据打印机、工业标记打印机、半导体扩散炉等领域得到广泛应用。

SJ-M572HTS 驱动器特点：

1.0 供电电源：交流AC18V—40V/3A(或直流DC20V--60V/4A)。

1.1 每相最大驱动器电流为5.4安培。

1.2 采用精准细分正弦波电流控制技术，低噪音，高平稳性。

1.4 电机锁相时，电机电流自动半流。

1.5 具有欠压、过压、过流保护等。

1.6 细分数可选。（2、4、8、16、32、64、128、256、5、10、20、25、40、50、100、200）

1.7内部跳线可改变单/双脉冲控制，出厂设置为单脉冲。

1.8内部测试（TEST）：内部测试时电机一直运转,不需要外部控制。通过改变驱动器细分数或调节黑色旋钮可以改变电机的运行速度。

驱动器接线示意图

SJ-M572HTS P1

技术规格

| 符 号 | 说 明 | 最小 | 一般（典型） | 最大 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vss | 输入电压 DC | 20 | 24 | 60 | V |
| Iss | 输入电源电流 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | A |
| Iout | 相输出电流 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | A |
| Iin | 逻辑输入电流 | 5 | 10 | 15 | mA |
| Tp | 步脉冲持续时间 | 800 |  |  | μs |
| Ts | 方向稳定时间 | 0 |  |  | ms |
| Th | 方向保持时间 | 10 |  |  | μs |
| Td | 开/关时间 | 20 |  |  | μs |
| Fmax | 最大运行频率 |  |  | 800000 | Khz |
| Famb | 环境温度 | 0 |  | +50 | ℃ |
| Tstg | 存储温度 | -40 |  | +125 | ℃ |

- 供电电源：交流AC18V--40V/3A(或直流DC20V--60V/4A)。

- 驱动器适配电机：42BYG、57BYG二相混合式步进电机。

- 驱动电流：根据不同电机，调节驱动器拨码开关使输出电流与电机相匹配，如果电机能够拖动负载可以调节小于电机额定电流，但不能调节大于电机额定电流。

- 重量:0.4kg。

拨码开关设定

本驱动器是通过驱动器上的拔盘开关来设定电流与细分数的，根据面板的标注设定即可；请您在控制器频率允许的情况下，尽量选用稍高细分数。具体设置方法请参考下图：

拔盘设置：

1、工作电流设定

| SW1 | SW2 | SW3 | 输出电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | ON | 1.5A |
| OFF | ON | ON | 2.2A |
| ON | OFF | ON | 2.7A |
| OFF | OFF | ON | 3.2A |
| ON | ON | OFF | 3.8A |
| OFF | ON | OFF | 4.3A |
| ON | OFF | OFF | 4.9A |
| OFF | OFF | OFF | 5.4A |

SJ-M572HTS P2

2、微步细分设定

| SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 步数/转 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | ON | ON | 400 |
| OFF | ON | ON | ON | 800 |
| ON | OFF | ON | ON | 1600 |
| OFF | OFF | ON | ON | 3200 |
| ON | ON | OFF | ON | 6400 |
| OFF | ON | OFF | ON | 12800 |
| ON | OFF | OFF | ON | 25600 |
| OFF | OFF | OFF | ON | 51200 |
| ON | ON | ON | OFF | 1000 |
| OFF | ON | ON | OFF | 2000 |
| ON | OFF | ON | OFF | 4000 |
| OFF | OFF | ON | OFF | 5000 |
| ON | ON | OFF | OFF | 8000 |
| OFF | ON | OFF | OFF | 10000 |
| ON | OFF | OFF | OFF | 20000 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 40000 |

SW 4= ON电机锁定时不半流, SW 4 = OFF电机锁定时半流，一般SW4放在OFF的位置，从而保护驱动器与电机长时间工作状态下温度不高！

SJ-M572HTS P3

控制信号输入(5-24V)

注：输入回路上输入电流为 5mA～20 mA,一般使用输入电流 15 mA

◆   输入信号参数

    - 脉冲信号幅值:  “H”┄┄5.0~24V,	“L” ┄┄0~0.5V。

    - 脉冲信号工作状态即占空比：50%或 50%以下。

有的用户提出我的控制系统驱动不了驱动器，这主要是驱动电流不够或极性不对,常用的正确驱动电路见：（下图 2）

外形尺寸：请参照下图

图

SJ-M572HTS P4

接线端子说明

◆  电源接线AC1、AC2：交流AC18V--40V/3A(或直流DC20V--60V/4A)

◆  指示灯：  加电后电源绿灯亮，表示工作正常。

◆  电机接线：A+、A-接电机线 A 相，B+、B-接电机线 B 相。

◆  控制信号：(5-24V)都可以输入，外部不需要串电阻)

◆  分外部控制与内部控制方式：

1、外部脉冲+方向控制 （驱动器右边开关打在‘PLUS’）：

- 脉冲（PLUS+），方向(DIR+）：为输入控制信号的正端

- 脉冲（PLUS-）： 脉冲信号输入端（在 PLUS-停止施加时，即电机锁定时，要保证 PLUS- 为高电平，使内部光耦戴止。）

- 方向（DIR）-：方向控制信号输入端（此端子加低电平，电机立即反方向旋转。）

- 脱机（EN）+、脱机（EN）-：一般不接信号，如果在其两端加信号，电机无电流不工作！

2、内部控制（驱动器右边开关打在‘TEST’）：

- 此时，驱动器朝一个方向一直运行。

- 通过改变细分数或调节黑色旋钮，电机运行速度可以实时改变。

- 方向DIR+、DIR-：方向控制信号输入端（DIR+为高电平，DIR-此端子加低电平，电机立即反方向旋转。）

- 脱机（EN）+、脱机（EN）-：一般不接信号，如果在其两端加信号，电机无电流不工作！

销售原则

我公司本着“用户至上，信誉第一”的原则，协助用户解决本产品使用过程中的疑难问题。帮用户用好我们的产品,乐意为用户在使用本产品的系统设备应用上的技术方面进行探讨。本产品实行：一年包修，终身维修。

单位名称：常州双杰电子有限公司

地址：江苏省常州市武进区丁堰街道芳渚村360号

开户行：中国银行常州经济开发区支行

帐号：5235 5820 0793

税号：913204127186421258

电话：0519-88352577

传真：0519-88351272

Http：//www.czshuangjie.com

SJ-M572HTS P5